## Slide 1: Il modello di Von Neumann

## Slide 2: Il modello di Von Neumann
E’ un modello di architettura per elaborare i dati
Descrive come funziona una macchina
Stabilisce le funzioni del Software (ovvero i programmi, intesi come istruzioni per arrivare ad un risultato)
E dell’hardware (ovvero l’elettronica, intesi come unità materiali che eseguono le istruzioni del software)

## Slide 3: Il modello di Von Neumann
Usa una codifica binaria
Perché?
0
1

## Slide 4: Il modello di Von Neumann
Processore
Memoria
I/O
Bus

## Slide 5: Processore
È l’unità di calcolo che esegue le istruzioni del sw
CPU = Central Processor Unit
Riceve dei comandi e dati da elaborare
Gestisce le periferiche e la memoria in base alle esigenze di elaborazione

## Slide 6: Memoria (principale)
È il contenitore del sw e dei dati
Indirizzo
Valore
BIOS
E’ volatile
RAM
0 |  |  | 
 | 23 |  | 
N-1 |  |  | 
13

## Slide 7: Memoria (principale)
Indirizzi da 0 a N-1 = tot N
Tutte le celle = spazio degli indirizzi 2N
Totale indirizzi 2N-1
0 |  |  | 
 | 23 |  | 
N-1 |  |  | 

## Slide 8: La macchina di Von Neumann
Tutto si può riassumere come:
È uno schema a blocchi che descrive il comportamento di un “esecutore sequenziale a programma memorizzato”

## Slide 9: La macchina di Von Neumann
Esecutore: la CPU compie delle azioni nei confronti degli altri dispositivi (memoria, ingressi, uscite)
Sequenziale: la CPU esegue azioni una alla volta
Programma: esegue una lista di istruzioni
Memorizzato: sw e dati devono essere memorizzati in codice binario

## Slide 10
Questo modello a blocchi non tiene conto della struttura fisica

## Slide 11: Bus

## Slide 12
Il termine BUS sta ad indicare che il collegamento elettrico è condiviso da più dispositivi che collegano le loro interfacce di ingresso/uscita agli stessi fili.
Qualunque dispositivo che sia collegato ad un bus può mettersi in comunicazione con un qualsiasi altro dispositivo collegato allo stesso bus
Uno alla volta

## Slide 13: 3 Bus
Bus dei dati (Data Bus): serve per il trasferimento delle informazioni tra CPU-memoria o tra CPU-I/O
Bus degli indirizzi (Address Bus): seleziona l’elemento di memoria (cella) o l’elemento di I/O (porta) coinvolto nella operazione di trasferimento di informazioni sul Data Bus.
Bus di controllo (Control Bus): serve per sincronizzare i due estremi della comunicazione(CPU-memoria oppure CPU-I/O) durante un trasferimento di informazioni.

## Slide 14: Ottimizzazioni del Bus
Bus Mastering (controllo del bus): si occupa del processo, rendendo la CPU libera di fare altro
Chipset suddivide e gestisce i bus in lenti e veloci
Aggiungere un’altra RAM collegandola al microprocessore con il Back Side Bus

## Slide 15: Cache
Memoria che conserva dati necessari al microprocessore
“Nascosta” perché gestita solo dal microprocessore tramite cache controller
Deve essere veloce
Suddivisa in 3 livelli: L1, L2, L3

## Slide 16: Gestione della cache
Nella cache memorizzo i dati e la loro posizione nella memoria centrale
Creo una corrispondenza tra le due memorie
Il microprocessore cerca un dato nella memoria, sa l’indirizzo della memoria centrale ma il cache controller cerca se c’è in cache. Se c’è il trasferimento è velocissimo

## Slide 17: Gestione della cache
Deve essere libera (Least Recently Use)
Devo tenere aggiornata la memoria sulle variazioni della cache
  Write-through
  Write-back
Dati:
  Liberi
  Vincolati

## Slide 18: Memoria centrale
Celle -> contengono bit organizzati in byte
Accesso casuale (RAM)
volatile
Lettura
Scrittura

## Slide 19: Lettura
Il microprocessore genera l’indirizzo della cella da leggere e lo invia alla memoria tramite Address Bus
Il circuito decodifica l’indirizzo e attiva la cella
Lo stato dei bit viene trasferito dalla memoria tramite Data Bus
Si invia un segnale al Control Bus: il dato è pronto

## Slide 20: Scrittura
Il microprocessore genera l’indirizzo della cella da scrivere e lo invia alla memoria tramite Address Bus
Il circuito decodifica l’indirizzo e attiva la cella
Il microprocessore immette il dato sul Data Bus
Il dato è prelevato dal Data Bus e trasferito nella cella
Si invia un segnale al Control Bus: il dato è memorizzato

## Slide 21: Controllo degli errori
Controllo di parità

## Slide 22: Tipologie Ram
SRAM: ogni cella è costantemente alimentata
DRAM: carica limitata, memory refresh
  È più complessa
  E’ più lenta
  Migliorata con la DDR Double Data Rate

## Slide 23: Memorie secondarie
Hard disk
SSD
Flash memory
CD-rom/DVD
Memoria virtuale: memoria invisibile dove vengono trasferiti i dati meno usati: rallenta il sistema

## Slide 24: Periferiche
Di input
  Tastiera, Mouse, Trackball, Touchpad, Joystick, tavoletta grafica, scanner, webcam
Di output
  Scheda video
  Monitor
  Stampante

## Slide 25: Periferiche di I/O
Scheda audio
Scheda di rete
Modem ADSL

## Slide 26: Interfacce delle periferiche
SUL LIBRO PAG 42-43 LEGGERE

## Slide 27: STUDIARE
SUL VOSTRO LIBRO UNITA’ 2 (TUTTO IL CAPITOLO)
Pag 42-45 leggere