## Slide 1: I Microprocessori
Unità 3 del libro Internet Working
Sistemi e reti

## Slide 2: MICROPROCESSORE
Detta anche erroneamente CPU
Infatti CPU (Central Processing Unit) indica genericamente il blocco funzionale di elaborazione principale di un sistema programmabile mentre
microprocessore (detto anche MPU = Micro Processor Unit) indica un tipo di tecnologia elettronica in cui tutte le funzioni di una CPU sono integrate in un unico componente.

## Slide 3: Struttura
Bus
LOGICA I/O
REGISTRI DI INDIRIZZI
UNITA’ DI CONTROLLO
ALU
CACHE INTERNA
REGISTRI DATI
LOGICA DI CONTROLLO
B
U
S
I
N
T
E
R
N
O
BUS INDIRIZZI
BUS DATI
SEGNALI DI CONTROLLO

## Slide 4: Struttura
Bus
LOGICA I/O
REGISTRI DI INDIRIZZI
UNITA’ DI CONTROLLO
ALU
CACHE INTERNA
REGISTRI DATI
LOGICA DI CONTROLLO
B
U
S
I
N
T
E
R
N
O
BUS INDIRIZZI
BUS DATI
SEGNALI DI CONTROLLO
Coordina e gestisce le operazioni interne dei vari blocchi in base ai segnai ricevuti dall’esterno alle istruzioni da gestire
ARITHMETIC LOGIC UNIT
Esegue tutte le operazioni logico-matematiche necessarie richieste dall’unità di controllo
Piccole aree della memoria molto veloci. Conservano i dati da elaborare e le informazioni relative alle operazioni da eseguire durante l’esecuzione delle istruzioni
Area di memoria nella quale sono inserite le istruzioni successive a quella in corso di esecuzione; in questo modo si velocizzano le operazioni
Organizzata su più livelli in base alla velocità di accesso e alla frequenza di d’uso
Insieme di circuiti che trasformano gli impulsi elettrici provenienti dall’esterno in segnali utili per l’unità di controllo e trasformano in impulsi elettrici i comandi provenienti dall’unità di controllo.
Insieme di circuiti che si occupa di fornire ai bus esterni di comunicazione (dati e indirizzi) gli impulsi necessari per le comunicazioni con le periferiche e di trasformare gli impulsi ricevuti dall’esterno in segnali utili per l’unità di controllo
Insieme di collegamenti elettrici che consente di trasferire dati e indirizzi tra i vari blocchi del microprocessore

## Slide 5: Parametri
Velocità di clock
Parallelismo
Cache
Numero di microprocessori (core)
firmare

## Slide 6: Velocità di clock
Sono i numeri di impulsi inviati dal generatore di clock a tutti i dispositivi collegati alla scheda madre
Sincronizza tutte le operazioni
Da non confondere con la velocità del microprocessore
Si misura in “ips” istruzioni per secondo

## Slide 7: Parallelismo
Numero di dati che possono essere letti o ricevuti in una singola operazione
Attualmente, fino a 64 bit

## Slide 8: Cache di memoria
Solo recentemente è interna
Divisa su livelli
Consente di pre-caricareall’interno del microprocessore un numero elevato di istruzioni e dati di imminente elaborazione
Evita al microprocessore di collegarsi alle memorie esterne

## Slide 9: Core
In un unico dispositivo sono presenti più microprocessori che svolgono i processi in parallelo
Ideato per evitare surriscaldamento
Sincronizzare i dati elaborati è piuttosto complesso

## Slide 10: Firmware
Sono micro-istruzioni
Si occupa di comprendere le istruzioni da eseguire
CISC: complex Instruction Set Computer
RISC: Reduced Instruction Set Computer

## Slide 11: Pipeline
Istr 1 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Istr 2 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  | 
Istr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
tempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Istr 1 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  | 
Istr 2 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
Istr 3 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
Istr 4 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
Istr 5 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
tempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

## Slide 12: Le 5 fasi
IF Instruction Fetch: lettura dell’istruzione da memoria
ID Instruction Decode: decodifica istruzione e lettura operandi da registri
EX Execution: Esecuzione dell’istruzione
MEM Memory: attivazione della memoria (solo per certe azioni)
WB Write Back, scrittura del risultato nel registro opportuno

## Slide 13: Problemi della pipeline
Se per eseguire l’istruzione 2 ho bisogno del risultato dell’istruzione 1, quanto devo aspettare?
Istr 1 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  | 
Istr 2 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
Istr 3 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
Istr 4 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
Istr 5 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
tempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

## Slide 14: Soluzioni ai problemi della pipeline
Registri a doppia porta: mettono a disposizione un risultato a partire da EX (risparmio MEM e WB di tempo)
Più Pipeline autonome in parallelo: molte istruzioni in parallelo
Circuiti che analizzano i salti, attivando la pipeline dopo il salto
Suddividere l’esecuzioni delle operazioni in molte fasi elementari eseguibili rapidamente (aumento clock)

## Slide 15: Confronto tra microprocessori
Quale dei due microprocessori lavora a frequenza più bassa?
Quale dei due dissipa più potenza?
TDP= thermal Dissipation Power

## Slide 16
Quale dei due microprocessori può lavorare con le memorie più veloci?
Quale dei due ha già integrata la gestione della grafica?

## Slide 17: Esercizio
Quale tra questi due processori è migliore per un dispositivo portatile?

## Slide 18: Esercizio
Supponendo di avere una pipeline da 3 elementi e che ciascuna fase sia eseguita in 0,5 ns, nell’ipotesi migliori quante operazioni possono essere eseguite al secondo?
SOLUZIONE:
3 operazioni concluse in 7 fasi
T= 7 x 0,5 ns = 3,5 ns
3:3,5 = X:1  X = 3 x 1 / 3,5 x 10^-9 = 857142857,1 ips = 857,1 Mips
Istr 1 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  | 
Istr 2 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
Istr 3 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
tempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

## Slide 19
Aumentando il numero di elementi a 5 si hanno dei miglioramenti nella velocità di elaborazione?
Istr 1 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  | 
Istr 2 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
Istr 3 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  | 
Istr 4 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  | 
Istr 5 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | 
tempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
SOLUZIONE:
5 operazioni concluse in 9 fasi
T= 9 x 0,5 ns = 4,5 ns
5:4,5 = X:1  X = 5 x 1 / 4,5 x 10^-9 = 1111111111 ips = 1111 Mips = 1 Gips

## Slide 20
In quanto tempo dovrebbe essere eseguita una fase della pipeline più lenta tra le 2 per ottenere la stessa velocità di elaborazione?
Il miglioramento sarà: 1111 – 857,1 = 253,9 Mips
Per ottenere le stesse prestazioni, 1111 Mips con la pipeline di 3 elementi, dobbiamo prima calcolare il tempo complessivo in cui la p3 esegue le istruzioni:
3: T= 1111:1  T= 3 x 1/1111 x 10^6 = 2,7 ns
Poiché la p3 utilizza 7 fasi, allora ogni fase è eseguita in t = 2,7 :7= 0,39 ns

## Slide 21: Esercizio
Nel progetto di un microprocessore si utilizza una pipeline da 8 elementi con velocità di 1 ns per fase.
Si vuole realizzare una versione di dimensioni più ridotte della pipeline ch mantenga le stesse prestazioni.
La tecnologia consente di scendere fino a 0,5ns per fase.
Da quanti elementi sarà composta questa pipeline?